Mai 2013

Schwere Fliesen fest im Griff

quick-mix FX 950 – C2TE S1 Flexkleber für Großformate

Damit großformatige Fliesen zuverlässig an der Wand halten, ist ein Kleber mit hoher Klebkraft erforderlich. Für diese Aufgabe hat quick-mix den neuen „FX 950 Flexkleber leicht“ entwickelt. Architekten und Bauherren richten ihre  Aufmerksamkeit verstärkt auf Fliesen in großen Dimensionen, da sie hochwertige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Der FX 950 erweist sich durch seine besondere Standfestigkeit als idealer Partner für die schwergewichtigen Großformate. Er entspricht der Klassifizierung C2TE S1 entsprechend den Normen DIN EN 12 004 und 12 002. Der Flexkleber eignet sich natürlich auch bei kleineren Formaten für den Einsatz an Wand und Boden – immer dann, wenn es auf eine besonders gute Haftung ankommt.

Für den Fliesenleger spielen die Verarbeitungseigenschaften eine große Rolle. Dies wurde bei der Rezeptur des FX 950 berücksichtigt: Beginnend bei der sehr hohen Ergiebigkeit, die für ein leichtes Handling auf der Baustelle sorgt, bis hin zu Leichtgängigkeit und Cremigkeit erlaubt der Flexkleber einen reibungslosen Arbeitsablauf. Zudem hat der Hersteller sein Augenmerk auf Gesundheitsschutz und Umweltverträglichkeit gerichtet. Mit dem GEV-Emicode-Siegel „EC 1R plus“ erreicht der FX 950 die Einstufung „sehr emissionsarm“ und damit die bestmögliche Zertifizierung.

Der leichte Flexkleber kann innen und außen eingesetzt werden und ist auch für Fußboden- und elektrische Flächenheizungen geeignet.

Bilder und Bildunterschriften:

Bild 1:

Der „FX 950 Flexkleber leicht“ erweist sich durch seine besondere Standfestigkeit als idealer Partner für großformatige Fliesen an der Wand.

Bild 2:

Der Flexkleber ermöglicht einen reibungslosen Arbeitsablauf. Leichtgängigkeit, Cremigkeit und eine sehr hohe Ergiebigkeit führen zu einem leichten Handling auf der Baustelle.

Bild 3:

Gestaltung mit Fliesen im Großformat: Der „FX 950 Flexkleber leicht“ erlaubt in großen Dimensionen zu planen und zu bauen.

Fotos: quick-mix, Osnabrück